Рис. 1. Устройство поста для газовой сварки

____________________________________________________

Предприятие (организация) заявитель

Директор АЦСО-79	_____________ Шевчук Д.М.

Дата аттестации  «             »                                202___г.

ООО «АЦСПЭ и Д», АЦСО-79

РОССИЯ, 241013, г. Брянск, ул. Медведева, 59А

телефон / факс 8 (4832) 52-19-56

ПОСТ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ (ПГС)

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ

№ СО-79-0_______

Брянск 202___

Пост для газовой сварки предназначен для выполнения газосварочных работ с использованием ацетилено-кислородного пламени.

1. Состав поста для газовой сварки:

| № | Наименование | Марка | ГОСТ, ТУ | Зав.№, год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Генератор ацетиленовый в сборе c ЗУ | АСП-10 | ГОСТ 5457-75 | 6611813 2021г. 01.08.05. |
| 2 | Баллон кислородный | 40-150У | ГОСТ 949-73 | 7630813 2014г. 05.06.04. |
| 3 | Редуктор кислородный | БКО-50-4 | ГОСТ 13861-89 | 2021г. |
| 4 | Рукав, 30 м | ацетилено-вый | Рукав I-6,3-6,3ХЛ | ГОСТ 9356-75 | 2021г. |
| 5 |  | кислород-ный | Рукав III-6,3-20ХЛ | ГОСТ 9356-75 | 2022г. |
| 6 | Предохранительный затвор кислородный | ПЗР-К-1-3/7,5 | ГОСТ Р 50402-92 | 2022г. |
| 7 | Пламегаситель | кислород-ный | ОЗК-15/10К | ГОСТ Р 50402-92 | 2021г. |
| 8 |  | ацетилено-вый | ОЗК-3/1,5А | ГОСТ Р 50402-92 | 2021г. |
| 9 | Горелка сварочная ацетиленовая | Г2-03 | ГОСТ 1077-79 | 2022г. |

2. Основные параметры поста

| Наименование параметра | Номер наконечника |
| --- | --- |
|  | 0А | 1А | 2А | 3А |  |
| Толщина свариваемого металла, мм |  |  | 1,0-2,0 | 2,0-4,0 |  |
| Давление, МПа (не более) | кислорода |  |  | 0,1-0,15 | 0,1-0,2 |  |
|  | ацетилена |  |  | 0,03-0,09 | 0,03-0,1 |  |
| Расход, л/час | кислорода |  |  | 145-220 | 270-420 |  |
|  | ацетилена |  |  | 135-210 | 250-400 |  |
| Длина ядра пламени, мм |  |  | 8-9 | 10-11 |  |
| Длина горелки, мм | 447 |
| Скорость утечки газа, см3/ч (не более) | 8,0 |
| Масс, кг | 0,518 |

3. Устройство и принцип работы газового поста

Схема соединений и состав газового поста приведены на рис. 1.

Газовые редукторы (3 и 4) устанавливаются на баллонах (1 и 2) и служат для понижения давления газа и автоматического поддержания заданного рабочего давления постоянным.

Предохранительные затворы (7 и 8) устанавливаются на редукторы и предназначены для защиты баллонов от проникновения пламени.

Пламегасители (9 и 10) присоединяются к штуцерам горелки или в разрыв рукавов на расстоянии не более 0,3 м от горелки и защищают рукава от воздействия обратного удара пламени.

Ацетилен из передвижного ацетиленового генератора (1) через предохранительный затвор (10), входящий в состав генератора, по рукаву (4) поступает на вход пламегасителя (8) и далее в горелку (9) по рукаву, присоединенному к штуцеру горелки ниппелем и накидной гайкой, имеющей левую резьбу М12х1,25.

Кислород из баллона (2) через редуктор (3) и предохранительный затвор (6) по рукаву (7) поступает в пламегаситель (7) и горелку (9) по рукаву, присоединенному к штуцеру горелки ниппелем и накидной гайкой, имеющей правую резьбу М12х1,25.

В горелке ацетилен и кислород через соответствующие вентили, и дозирующие отверстия подаются в смесительную камеру, где образуется горючая смесь. Образовавшаяся горючая смесь по трубке поступает в мундштук и при истечении образует факел пламени для проведения сварочных работ.

Сварочные работы осуществляются согласно рабочей инструкции на рабочем месте сварщика.

4. Эксплуатационная документация

1. Паспорт на генератор ацетиленовый АСП-10 	– 1 экз.

2. Паспорт на редуктор БКО-50-4 	– 1 экз.

3. Паспорт на предохранительный затвор ПЗР-К-1-3/7,5	– 1 экз.

4. Паспорт на пламегаситель ОЗК-15/10К	– 1 экз.

5. Паспорт на пламегаситель ОЗК-3/1,5А	– 1 экз.

4. Паспорт на горелку сварочную Г2-03	– 1 экз.